|  | Директору Главному инженеру автотранспортного предприятия |
| --- | --- |

## Коммерческое предложение

Маршрутный информатор МИ-0630

для транспортных средств (ТС)

## Уважаемые коллеги,
 для повышения  качества обслуживания пассажиров предлагаем  оснастить ваши транспортные средства (ТС) речевыми информаторами  и светодиодными рейсоуказателями (маршрутными информаторами).

Маршрутный информатор автоматически без участия водителя или кондуктора  обеспечит:

1)  звуковую трансляцию информационных сообщений внутри салона ТС:

а) названий остановок;

б) знаменательных дат;

в) внешнее аудиоинформирование слабовидящих людей о номере маршрута и конечной остановке при посадке ТС (при доп заказе);

## г) - возможность трансляции фоновой музыки с автозатуханием при объявлении служебной информации;

## 2) отображение текстом на светодиодных табло, обращенных на улицу:
-  номера  маршрута, названия начальной, конечной и промежуточных остановок;

3) отображение текстом на светодиодном  табло, обращенном  в салон:

## - названия следующей остановки, рекламно - информационных сообщений, знаменательных дат, температуры внутри и снаружи ТС;

## 3) - возможность отображения световыми огнями  (софитами) цветовой кодировки номера маршрута ТС (по спецзаказу обычно для электротранспорта).

Ниже приведены общие технические характеристики.

|  | Маршрутный информатор МИ-0630. |
| --- | --- |

Технические характеристики     (в ред. 17.05.2018г).

ТХ действуют для версий прошивок не ниже:

v7.1  для ИР-0651 и   v.5.25 для ИР-0650,
 v.3.18 для текстовых табло
 v2.05 для софитных табло.

v0.3.1.4. для  программы подготовки данных 0630рс.

### 1. Назначение и область применения

Маршрутный информатор  МИ-0630 (далее - МИ, см. фото П1.1-П1.11) представляет собой транспортный информационный комплекс, предназначенный для:
- светодиодной индикации номера маршрута, названий начальных и конечных остановок на лобовом, боковом и заднем табло транспортного средства (ТС);
- автоматической индикации  софитными огнями цветовой комбинации кода номера маршрута (для трамваев);
- индикации текущей остановки, температуры воздуха в салоне и на улице,

- автоматической или полуавтоматической выдачи речевых сообщений и сообщений о праздниках и знаменательных датах в салон и транспортного средства;

- служебных, информационных текстовых сообщений и знаменательных дат на бегущей строке внутри транспортного средства;
- дополнительного внешнего аудиооповещения через динамик, установленный снаружи,  с возможностью раздельной или одновременной выдачи информации в салон и наружу (для школьных автобусов).

МИ поддерживает  режим работы в системе многих единиц  (СМЕ)  или поезда как в режиме аудио так и отображения информации на табло.

МИ-0630 предназначен для применения на автобусах, троллейбусах, трамваях с напряжением бортовой сети 12…24В, габариты ниш и отсеков которых, подходят для крепления соответствующих табло рейсоуказателей.

### 2. Комплект типовой поставки

2.1. Автоинформатор    ИР-0651 или ИР-0650  (с SD картой,  микрофоном, держателем микрофона, шнуром микрофона, ответными частями разъёмов подключения ИР) ….………..………………………………………...1шт;

#### 2.2. Лобовое табло  ТМС-0630-10Y-1х3*............................................................................................................. 1шт;
2.3. Боковое табло  ТМС-0630-10Y-1х4* ..............................................................................................................2 шт;
2.4. Заднее табло ТМС-0630-10Y-1х1*..................................................................................................................1 шт;
2.5. Бегущая строка (трёхцветные  БС-1111, БС-1112 или монохромная БС-1140*) …………..........................1 шт;

2.6. Датчик температуры воздуха в салоне  ДТ-0030 (по доп. заказу)………………………………………..…....1 шт;
2.7. Датчик температуры воздуха за бортом ДТ-0030 (по доп. заказу).…………………………………………….1шт;

2.8. Внешний громкоговоритель (по доп. заказу)....……………………………………………………………….……1шт;

2.9. Программа 0630рс  (поставляется по запросу по электронной почте)……………………………...…..…..1шт;

2.10. Инструкция по эксплуатации (поставляется по электронной почте) ………………………………………..1 шт.

Примечание.

* 1). Лобовое, боковое и и заднее табло могут быть любых типов.  Маркировка табло производится согласно классификатору см. Рис 1.
При выборе типа табло для заказа  нужно руководствоваться габаритными размерами табло, приведенными в табл.2.

2).. Возможна поставка в уменьшенной номенклатуре (автоинформатор плюс любой из компонентов п.п.2.2 - 2.8).

3) Информатор ИР-0650 снимается с производства во втором квартале 2018г.

4) Бегущая строка БС-1140 снимается с производства во втором квартале 2018г.

| Рис.1а). Классификатор текстовых табло типа ТМС-0630. | Рис.1б). Классификатор софитных табло типа ТМС-0630. |
| --- | --- |

### 3. Основные технические характеристики

3.1. Основные характеристики информаторов  речевых  ИР-0650, ИР-0651.

Основные характеристики речевых  информаторов ИР-0650 и ИР0651 в таблице 1.

Таблица 1. Основные характеристики речевых  информаторов ИР-0650, ИР-0651.

| №пп | Наименование параметра | Ед. изм | ИР-0650, значение | ИР-0651, значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спутниковые системы |  | Глонасс, GPS, Galileo, Beidou | Глонасс, GPS, Galileo, Beidou |
| 2 | Диапазон звуковых частот воспроизводимых сообщений на лин. выходе | Гц | 200… 16000 | 200… 16000 |
| 3 | Максимальная пиковая выходная мощность 1-го усилителя, работающего в салон (на номинальной нагрузке 4 Ом при напряжении питания 12/24В), не менее | Вт | 16 | 30 |
| 4 | Максимальная пиковая выходная мощность 2-го усилителя, работающего на улицу, или в режиме СМЕ (на номинальной нагрузке 4 Ом при напряжении питания 12/24В), не менее | Вт | 16 | 30 |
| 5 | Максимальное количество маршрутов (при количестве остановок на маршруте 100 в одном и 100 в другом направлении) при максимальном суммарном времени звучания рекламных сообщений не менее 100 мин (192kbps, 44 кГц, для флэш карты 1ГБ), не менее | шт | 999 | 999 |
| 6 | Формат записи аудиофайлов | - | моно, mp3 | моно, mp3 |
| 7 | Интерфейс для связи с табло рейсоуказателей | - | RS-485 (1 шт) | RS-485 (2 шт) |
| 8 | Прочие интерфейсы | - | 1-Ware (2шт), 2 цифр. входа, 2 цифр. выхода (ОК), линейный вход, линейный выход, слот для SD-карт до 32ГГб (сбоку), разъём для микрофона 1 шт (спереди), 5 кнопок управления. | 1-Ware (3 шт), 3цифр. входа, 2 цифр. выхода (ОК), линейный вход, линейный выход, слот для SD-карт до 32ГГб (спереди и сбоку), разъём для микрофона 2 шт (спереди и сзади), Порт USB type A … 2 шт, 5 кнопок управления. |
| 9 | Количество поддерживаемых датчиков температуры DT-0030 | шт | - | 2 |
| 10 | Дисплей для индикации (№ маршрута / направление движения, остановка / уровни громкостей и относительных затуханий всех источников аудиосигналов) |  | ЖКИ, 1 строка, 16 символов | 2 строки по 16 символов |
| 11 | Время отклика пикселя дисплея (время смены информации) при температуре -20оС, не более | сек | 2 | 0,001 |
| 12 | Максимальное количество поддерживаемых языков | шт. | 3 | 3 |
| 13 | Функция ТГУ с приоритетом | - | Наличие | Наличие |
| 14 | Напряжение питания | В | +(10…35) | +(11…35) |
| 15 | Защита от перенапряжений и переполюсовки питания | В | имеется | имеется |
| 16 | Автоматическое отключение выходов УНЧ от динамиков при выключении питания |  | нет | Да |
| 17 | Габариты встраиваемой части корпуса, не более | мм | 151*51*102 | 151х50х95 |
| 18 | Габариты передней панели вариант 1 (СТ) Габариты передней панели вариант 2 (1 DIN) Габариты передней панели вариант 3 (Луидор) | мм | 175х56х2 188х58х2 200х100х2 | 170х56х2 188х58х2 200х100х2 |
| 19 | Вес, не более | кг | 0,81 | 0,95 |

Более подробные технические характеристики информаторов содержатся в инструкции по эксплуатации информатора 0651ИЭ и ИР-0650 ИЭ, поставляемой в комплекте поставки.

3.2. Основные характеристики текстовых и софитных табло.

3.2.1. Текстовые  табло (фото П1.2-П1.4)  служат для отображения текстовой информации о номере маршрута и остановках. Софиты на софитных табло (Фото П1-5)  служат для отображения кода номера маршрута 2-мя цветными светодиодными квадратами по 5-и вариантов цветов в каждом квадрате. Цвета кодировки: белый ,синий, красный, желтый, зелёный.
 Основные характеристики светодиодных табло комплекса МИ-0630 представлены в таблице 2-4.

Табло могут поставляться  со светодиодными модулями, имеющими шаг между светодиодами 6*, 8*, 10мм.

*-Табло с шагом 6 и 8 мм в проекте и изготавливаются под заказ.

Все табло имеют:

- диаметр светодиодов - 5мм.
- яркость применяемых светодиодов не менее  1,5 Кд.

- цвет свечения для монохромных табло: жёлтый (жёлтый - типовой по умолчанию,  красный, синий, зелёный - на заказ);

- адаптивную регулировку яркости свечения в зависимости от внешней освещённости,

- защиту от перенапряжений в  бортсети и защиту от переполюсовки питания;
 - диапазон напряжений питания +(10-35)В, 
- интерфейс управления от информатора - RS-485,

- режим тестирования светодиодов матриц экрана;

- самопрошивку программы с Флэш карты

- габарит ширины - 70 мм.
Крепление табло осуществляется кронштейнами, которые  крепятся  болтами М8, вворачиваемые в пресс гайки рамы табло.

Софиты  встраиваются в табло с боков, увеличивая габарит по ширине табло,  например табло ТМС-0630-10Y-1-4-10z-2 (с двумя софитами  по бокам)  будет иметь ширину табло ТМС-0630-10Y-1-4, т.е. 1280 мм, а встроенное текстовое табло будет иметь формат 1-3.

Софиты  могут быть размерами 160х160мм (типовая поставка)  или 160ммх320мм (на заказ).

Таблица 2а). Основные характеристики однорядных табло комплекса с монохромными светодиодными модулями шагом между светодиодами  6мм  МИ-0630-6Y-1xN.*

| №п.п. | Наименование параметра | ТМС-0630-6Y-1х1 | ТМС-0630-6Y-1x2 | ТМС-0630-6Y-1x3 | ТМС-0630-6Y-1x4 | ТМС-0630-6Y-1x5 | ТМС-0630-6Y-1x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты BхA, мм | 112х198 | 112х390 | 112х582 | 112х774 | 112х966 | 112х1158 |
| 2 | Габариты светового поля, мм | 96х192 | 96х384 | 96х576 | 96х768 | 96х960 | 96х1152 |
| 3 | Количество светодиодов (пикселей) | 512 | 1024 | 1536 | 2048 | 2560 | 3072 |
| 4 | Средняя мощность потребления, Вт | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 60 |
| 5 | Вес, кг | 0,8 | 2,7 | 4,0 | 5,1 | 6,1 | 6,8 |

* Табло в разработке

Таблица 2б). Основные характеристики однорядных табло комплекса с монохромными  светодиодными модулями с шагом между светодиодами 8мм  МИ-0630-8Y-1xN.*

| №п.п. | Наименование параметра | ТМС-0630-8Y-1х1 | ТМС-0630-8Y-1x2 | ТМС-0630-8Y-1x3 | ТМС-0630-8Y-1x4 | ТМС-0630-8Y-1x5 | ТМС-0630-8Y-1x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты BхA, мм | 134х262 | 134х518 | 134х774 | 134х1030 | 134х1286 | 134х1542 |
| 2 | Габариты светового поля, мм | 128х256 | 128х512 | 128х768 | 128х1024 | 128х1280 | 128х1536 |
| 3 | Количество светодиодов (пикселей) | 512 | 1024 | 1536 | 2048 | 2560 | 3072 |
| 4 | Средняя мощность потребления, Вт | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 60 |
| 5 | Вес, кг | 1,8 | 2,9 | 4,3 | 5,5 | 6,6 | 7,4 |

* Табло в разработке

Таблица 2в). Основные характеристики однорядных табло комплекса с монохромными светодиодными модулями шагом 10мм  МИ-0630-10Y-1xN.

| №п.п. | Наименование параметра | ТМС-0630-10Y-1х1 | ТМС-0630-10Y-1x2 | ТМС-0630-10Y-1x3 | ТМС-0630-10Y-1x4 | ТМС-0630-10Y-1x5 | ТМС-0630-10Y-1x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты BхA, мм | 170х330 | 170х650 | 170х970 | 170х1290 | 170х1610 | 170х1930 |
| 2 | Габариты DхC, мм | 120х200 | 120х520 | 120х840 | 120х1160 | 120х1480 | 120х1800 |
| 3 | Габариты светового поля, мм | 160х320 | 160х640 | 160х960 | 160х1280 | 160х1600 | 160х1920 |
| 4 | Количество светодиодов (пикселей) | 512 | 1024 | 1536 | 2048 | 2560 | 3072 |
| 5 | Средняя мощность потребления, Вт | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 60 |
| 5 | Вес, кг | 2,1 | 3,2 | 5,3 | 7,1 | 7,9 | 8,9 |

Таблица 3. Основные характеристики двурядных табло комплекса с монохромными светодиодными модулями шагом 10мм  МИ-0630-10Y-2xN.

| №п.п. | Наименование параметра | ТМС-0630-10Y-2х1 | ТМС-0630-10Y-2x2 | ТМС-0630-10Y-2x3 | ТМС-0630-10Y-2x4 | ТМС-0630-10Y-2x5 | ТМС-0630-10Y-2x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты BхA, мм | 330х330 | 330х650 | 330х970 | 330х1290 | 330х1610 | 330х1930 |
| 2 | Габариты DхC, мм | 280х200 | 280х520 | 280х840 | 280х1160 | 280х1480 | 280х1800 |
| 3 | Габариты светового поля, мм | 320*320 | 320х640 | 320х960 | 320х1280 | 320х1600 | 320х1920 |
| 4 | Количество светодиодов (пикселей) | 1024 | 2048 | 3072 | 4096 | 5120 | 6144 |
| 5 | Средняя мощность потребления, Вт | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 |
| 6 | Вес, кг | 4,2 | 6,6 | 8,5 | 11,1 | 14,2 | 17 |

Таблица 4. Основные характеристики софитных  табло комплекса МИ-0630-10Y-MхN-10z-2.

| №п.п. | Наименование параметра | ТМС-0630-10z-2 | ТМС-0630-10Y-1x2-10z-2 | ТМС-0630-10Y-1x3-10z-2 | ТМС-0630-10Y-1х4 -10z-2 | ТМС-0630-10Y-2x3-10z-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты BхA, мм | 170х170 | 170х650 | 170х970 | 170х1290 | 330х970 |
| 2 | Габариты DхC, мм | 120х120 | 120х520 | 120х840 | 120х1160 | 280х840 |
| 3 | Габариты светового поля (софиты плюс текст), мм | - | 160х640 | 160х960 | 160х1280 | 320х960 |
| 4 | Габариты софитного поля, мм | 160х160 | 160х160 | 160х160 | 160х160 | 160х160 |
| 5 | Габариты текстового поля, мм | - | 160х320 | 160х640 | 160х960 | 160х640 + 160х960 |
| 6 | Средняя мощность потребления, Вт | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 7 | Вес, кг | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 7,3 | 8,5 |

3.3. Основные характеристики бегущих строк БС-1111, БC-1112 и  БС-1140.

Бегущие строки БС-1111, БС-112, БС-1140 (далее - "БС-11ХХ", см. фото П1.6-П1.10)  предназначена для отображения текстовой либо псевдографической информации на экране в виде бегущих символов а также температуры (кроме БС-1140)  от 2-х внешних датчиков (фото П1.11).

#### Комплект поставки

1. Бегущая строка БС-11ХХ …………….……………………....1шт;

2. Датчик температуры DT-0030 ……………………………..2шт* (по заказу ко всем БС, кроме БС-1140);

БС-11ХХ  имеют:

- диапазон напряжений питания +(10-35) В,

- среднюю мощность потребления не более 15 Вт;

- диапазон температур индикации термодатчиков (-55  +125) °С при погрешности не более 0,5 °С; 
- интерфейс управления - RS-485,
Крепление БС осуществляется кронштейнами с боков винтами М6 (по 1 с каждой стороны).

Основные характеристики БС-11ХХ   представлены в таблице 5.

Таблица 5. Основные характеристики  бегущих строк БС-11ХХ.

| №п.п. | Наименование параметра | БС-1140 | БС-1111 | БС-1112 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цвет свечения светодиодов | красный | К, З, О (три цвета) | К, З, О (три цвета) |
| 2 | Габариты (высота*ширина*глубина), мм | 108*808*60 | 64*730*35 | 64*610*35 |
| 3 | Габариты светового поля (высота*ширина), мм | 60*720 | 60*720 | 60*610 |
| 4 | Разрешение, пикс | 8х96 | 8х96 | 8х80 |
| 5 | Количество внешних датчиков температуры | нет | 2 | 2 |
| 6 | Средняя мощность потребления, Вт | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Вес, кг | 2,2 | 1,8 | 1,6 |

Строки БС-111Х  допускают настройку по интерфейсу RS-485:

- скорости, направления движения, цвета и длительности показа  информационного текста,

-  цвета и времени показа  времени/даты и текущего дня недели,

-  цвета и времени показа внутренней  температуры,

- цвета и времени показа наружной температуры,

-  яркости  свечения светодиодов,

- изменение режима смены информации путем мгновенного замещения или путем замещения после плавного затухания.

БС-111Х  допускают подключение 2-х датчиков  температуры. Возможен прием показаний датчиков температуры  от информатора речевого ИР-0651 по интерфейсу RS-485.

3.4.  Датчики температуры

Датчики воздуха внутри салона и на улице DT-0030 (см. фото П1.6) выполнены герметичными в виде цилиндрического зонда с кабелем.

4. Принцип работы.

4.1. Маршрутный информатор МИ-0630 - комплекс, состоящий из речевого информатора (фото П1.1 или П1.2) светодиодных лобового, бокового и заднего табло и  бегущей строки (см. фото П1.11-П.17). Лобовое табло может содержать софиты - светодиодные  матрицы RGB  16х16 пикселей или 16х32 пикселя (см. фото П1.14).

4.2. Речевой информатор является головным устройством комплекса. Он осуществляет автоматический отпуск всех речевых сообщений в салон и наружу ТС по сигналам координат, получаемых от приёмника ГЛОНАСС/GPS, интегрированного вовнутрь информатора.
Информатор управляет также подачей информации на табло, БС и софиты. Управление осуществляется по двум проводам интерфейса RS-485.При смене маршрута на речевом информаторе автоматически синхронно изменяется информация на всех табло. При переходе с прямого на обратный маршрут автоматически меняется местами информация на верхней и нижней строке табло рейсоуказателя.

ИР-0651 имеет  возможность организации дополнительного внешнего оповещения через динамик, установленный снаружи,  с возможностью раздельной или одновременной выдачи информации в салон и наружу.

В случае работы в режиме СМЕ или сцепки может быть использован УМЗЧ, предназначенный  для работы наружу 
Информаторы ИР-0650 и ИР-0651 имеют возможность отпуска фразы "Осторожно двери закрываются, следующая остановка ….) точно перед моментом закрытием дверей.

ИР имеют возможность автоматической выдачи информации о знаменательных датах исключительно  в день годовщины события.

Внимание!

Более подробное описание устройства,  принципа работы, подробные технические характеристики, назначение органов управления, программирование информатора  приведены  в инструкциях  по эксплуатации 0650ie и ИР-0651.

4.3. Корпус табло выполнен на основе рамной конструкции с 8-ю прессгайками  для крепления винтами М8. Сзади на раму надет кожух из АВС пластика. Кожух имеет лючок, который позволяет не вскрывая корпуса перепрошить табло или изменить адрес табло.

На раму спереди крепятся светодиодные монохромные матрицы формата P10 (шаг между светодиодами 10мм) размером  160х320мм. каждая. Матрицы содержат пластиковый каркас с козырьками для каждого светодиода, что повышает контрастность изображения.

Стекло спереди отсутствует.

4.4. Корпус бегущих  строк БС-114Х   выполнен из дюралевого профиля  с пластиковыми уголкам, содержит  прессгайки  для крепления с боков. Сзади корпус закрыт крышкой из АВС пластика а спереди  ударопрочным стеклом из монолитного затемненного поликарбоната.

Светоизлучающим компонентом являются дискретные монохромные диоды (БС-1140).

4.5. Корпус бегущих строк БС-111Х выполнен в виде металлического корпуса с прессгайками  для крепления с боков. Светоизлучающим компонентом является светодиодная матрица 8х8 пикселей.

Стекло отсутствует, т.к. светодиодные матрицы выполнены в антивандальном варианте.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Гарантийный срок эксплуатации определён в один год со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.2. Средний срок службы изделий, не менее...5 лет.

7. Примеры установки.

Примеры установки комплекса МИ-0630 показаны на фото приложения 2.

Приложение 1.

Фото оборудования и компонент поставки МИ-0630.

| Фото П1.1 Информатор ИР-0651. | Фото П1.2 Информатор ИР-0651. |
| --- | --- |
| Фото П1.3 Микрофон М-0905 с кабелем КМ-0905. | Фото П1.4 Кабель КМ-0906 к микрофону М-0906ГШ. |
| Фото П1.5 Микрофон М-0906ГШ ("Гусиная шея") | Фото П1.6 Датчик температуры ДТ-0030. |
| Фото П1.7 Антенна ГЛОНАСС/GPS | Фото П1.8 SD флэш карта | Фото П1.9 Держатель №1 микрофона М-0905. | Фото П1.10 Держатель №2 микрофона М-0905 |

Фото П1.1-П1.10. Информаторы ИР-0650, ИР-0651, микрофон М-0905, М-0906ГШ, антенна ГЛОНАСС/GPS, SD карта, шнур микрофона М-0905, шнур микрофона М-0906ГШ.

| Фото П1.11 Табло текстовое ТМС-0630-10Y-1x1 | Фото П1.12 Табло текстовое ТМС-0630-10Y-1x3. (комбинированный режим) |
| --- | --- |
| Фото П1.13 Табло текстовое ТМС-0630-10Y-1х4 (статический режим) |
| Фото П1.14 Табло софитное ТМС-0630-10Y-1х4 -10z-2.( Применяется для трамваев некоторых городов, например Санкт Петербурга). |
| Фото П1.15 . БС-1111. | Фото П1.16 . БС-1112. | Фото П1.17. Бегущая строка БС-1140 |

Приложение 2. 
 Примеры установки МИ -0630.

### На фото П2.1, П2.2 показаны инсталляции МИ-0630 на новый трамвай  R1 завода "Уралтрансмаш" и сцепку из 2-х вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода.
На фото П2.3-П2.5  показаны инсталляции МИ-0630 на автобусах ЛИАЗ-5293.
На П2.6-П2.11 показаны инсталляции на микроавтобусах    Пежо-2208-0000010-03.

Фото П2.1. Трамвай « R1» завода "Уралтрансмаш". Видео-выпуск с выставки: нажмите ссылку.

Фото П2.2. Трамвай-сцепка Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Фото П2.3. Автобус ЛИАЗ-5293 (переднее табло ТМС-0630-10Y-1-3)

Фото П2.4. Автобус ЛИАЗ-5293 (боковое табло ТМС-0630-10Y-1-3)

Фото П2.5. Автобус ЛИАЗ-5293 (заднее табло ТМС-0630-10Y-1-1)

| Фото П2.6. Микроавтобус Пежо (переднее табло ТМС-0630-10Y-1-1) | Фото П2.7. Микроавтобус Пежо (переднее табло ТМС-0630-10Y-1-1) |
| --- | --- |
| Фото П2.8. Микроавтобус Пежо (заднее табло ТМС-0630-10Y-1-1 и боковое табло (ТМС-0630-10Y-1-1 + ТМС-0630-10Y-1-3) | Фото П2.9. Микроавтобус Пежо (Бегущая строка БС-1141) |
| Фото П2.10. Микроавтобус Пежо (заднее табло ТМС-0630-10Y-1-1) | Фото П2.11. Микроавтобус Пежо (заднее табло ТМС-0630-10Y-1-1) |